## Slide 1: 优化方法及最优控制 Optimization Method and Optimal Control
主讲：严洪森 教授
制造系统控制与优化研究所 所长
2020-03-30

## Slide 2
第一章 绪论
最优化问题无处不在
自然界：大到宇宙星球（圆？），河中的鹅卵石（圆或椭圆？），树杆（圆？），生物进化，优胜劣汰，适者生存。
社会：工业企业（生产计划，调度，经营，优化组合，改革），农业（依据市场需求进行种植），商业（营销战略），学（如何教与学），军（运筹帷幄），政（宏观管理与调控），家庭（家政管理与计划），玩（打牌，下棋），体育比赛（战略战术），用足政策等。

## Slide 3: 1. 最优化问题的分类
非结构化（不能用数学描述）
最优化 线性
结构化 静态优化 确定性
（能用数 （优化方法） 非线性
学描述）（特点：变量
不随时间变化， 线性
求函数极值）
随机
非线性
线性
确定性
动态优化 非线性
（最优控制）
（特点：变量值 线性
随时间变化， 随机
求泛函极值） 非线性
相互转化：非结构化 结构化 静态 动态
确定 随机 线性 非线性
斜体：自学 加粗：讲授

## Slide 4: 2. 最优化理论的发展历史
非结构化最优化问题太大，太广，无法说清发展历史，只能谈结构化最优化理论的发展史。
结构化/优化方法：是一个古老的问题
线性规划：发展里程碑是20世纪40年代但泽（G.B.Dantzig）提出了单纯形法 ；1979年，苏联学者哈奇扬提出了椭球算法（多项式算法）；1984年，贝尔实验室的卡马卡（N.Karmarkar）提出了卡马卡算法（多项式算法）和其后的内点算法。最近，提出没有免费的午餐。
非线性规划：追溯到函数极值、牛顿法、拉格朗日乘子法，发展里程碑是库恩（H.W.Kuhn）和塔克（A.W.Tucker）共同推导的关于不等式约束条件下的非线性最优必要条件（即库恩——塔克原理或库恩塔克条件）。

## Slide 5
结构化/最优控制
最优控制理论已有约60年的发展历史。作为里程碑：最初古典变分法（起始于17世纪，在力学、光学、电磁学等领域应用）应用于控制；53—57年贝尔曼（R.E. Bellman）提出动态规划法，解决多阶段最优决策问题；56—58年苏联著名学者庞特里亚金创立最大值原理，由于放宽了有关条件而使得许多古典变分法和动态规划法无法解决的工程技术问题得到解决，它是解决最优控制问题的一种最普遍的有效方法。
有待解决的问题：（i）克服建模误差；（ii）实现最优闭环控制；（iii）免除状态观测器；（iii）理论与应用脱节。
最优控制已经到了变革时期，谁先迈出第一步？

## Slide 6
东南大学自动化学院的严洪森教授团队于2010年开始创立多维泰勒网最优控制理论，也可称为多维泰勒网优化控制，但英文名都是Multi-dimensional Taylor Network Optimal Control，简称MTN Optimal Control[1] 。
严洪森最早从1987年就开始思考社会经济系统控制问题，从1989年开始思考控制器的积木式生成问题，一直毫无结果，中间也有过放弃。最终发现用系统论（微观看世界）解决复杂的社会经济系统控制问题是行不通的，于是开始研究新的方法论。终于在2006年提出了解决复杂系统建模问题的新的方法论----等效论(Equivology，宏观看世界)[1-3]并建立了社会经济系统控制的数学模型[1-3]。为解决社会经济系统的非机理建模问题，与其博士生一起在2010年10月发明了用于非线性时间序列预测的多维泰勒网[1]。之后，开始思考

## Slide 7
将多维泰勒网用于解决控制问题，终于在2010年12月提出了多维泰勒网优化控制的初步可行的思想[1,4]。此后，先后指导8个博士生不断对其进行深入研究，至2012年才最终完善其基本原理，然后全面展开研究至今。这样，从1987年开始历时32年，历经很多挫折与失败后才使多维泰勒网优化控制初显雏形[1,5]。
控制理论发展至今，各单项控制技术不论在理论还是在应用都遇到了各自固有瓶颈，很难再往前发展了。其实，这些单项控制技术都是互补的，都是有用的，控制理论没有用只是因为各单项控制技术受制于其局限性而难于独自应付复杂的实际情况，是在不恰当的时间不恰当的场合用了不恰当的方法，举例来说，非要将模型精确的方法应用于模型不精确的场合，这不是强人所难吗？当然没有用，因而在目前技术条件下集成融合创新恐怕是现阶段的最佳和必然选择。然而，

## Slide 8
集成必须有平台，而该平台还必须具有如下特性：(1) 如果要继承现代控制理论的精华，必须具有线性控制器特性和最优控制的可解性；(2) 如果要继承智能控制理论的精华，必须具有网络特性；(3) 如果要解决非线性控制问题，必须能逼近任意非线性函数；(4) 如果要实现实时控制，只能包含加法和乘法，不能有超越函数和无理函数，否则难以保证实时性。而我们发明的多维泰勒网[1,5]不仅包含这四个特性（映射到高维就是线性控制器，其余显然），而且还特别适于表示或逼近非线性动力学系统，包括不稳定系统，至少能精确表示多项式动力学系统，而神经网络只能做到逼近且无法逼近不稳定系统。此外，PID 和线性控制器还是多维泰勒网控制器的特例，前两者的参数还可以作为后者的初始参数，从而继承经典控制理论的精华。这样，多维泰勒网就成了当今世界集成融合控制理论各

## Slide 9
单项控制技术的唯一平台和不二选择，没有多维泰勒网要想实现控制理论各单项控制技术的集成融合就像做CIMS (计算机集成制造系统)没有网络、做全生命周期没有统一模型那样无从谈起。也正是凭借多维泰勒网的众多优良特性才能将经典控制、现代控制和智能控制的精华集成融合在一起，发挥各自的长处，克服其缺点，从而在国际上首次提出多维泰勒网优化控制并建立了相应理论，实现并解决了自1950年代苏联著名学者庞特里亚金创立最大值原理以来最优控制理论中难以解决的一般非线性系统最优闭环控制问题和非常困难的快时变非线性系统自适应控制问题，使控制理论发展到了一个新时代，即以多维泰勒网优化控制为代表的等效控制(Equivalent Control)时代，并最终使多维泰勒网优化控制发展成了在武器装备控制和民用装备设施控制中至少占70％的颠覆性控制技术，尤

## Slide 10
其对于占全国工业总产值70％以上的流程工业，多维泰勒网集成优化控制在流程工业集成优化控制中是具有独占性和不可替代性的颠覆性技术[1] 。此外，多维泰勒网优化控制也为各单项控制技术的发展提供了一个大舞台，尤其为模型精确的控制方法提供了应用场合和出路，因为在多维泰勒网优化控制器生成阶段模型是精确的，只有在其现场调试和运行阶段才考虑模型不精确和未知问题。这样就可以回避各单项控制技术的固有瓶颈转而发展能应用于多维泰勒网优化控制的单项控制技术，如，快速学习算法、高效最优控制求解算法、反馈线性化控制和鲁棒最优控制等，此外，还可进行多维泰勒网优化控制与H无穷控制或切换控制或抗干扰控制或预测控制或控制收缩度量或多项式控制或自适应控制或反步法或逆控制的结合研究，这无疑又会促进各单项控制技术的发展。

## Slide 11
多维泰勒网优化控制研究的意义重大，可以解决控制领域中的26个基本问题[1] 。
简单多维泰勒网是PID加上其二次项和一个三次项：
(1) 在多旋翼无人机的实际飞行控制中，MTN优化控制的调节时间比PID优化控制缩短29.5%～38.6%，在5～6 m/s的自然风速情况下前者的最高飞行高度比后者提高2.7～3.2 m(高度越高，风越大)[1,5]。
(2) 对于打击静态目标的轴对称巡航导弹飞行控制，多维泰勒网控制相比PID控制和PID神经网络控制可提高1～2个数量级的目标打击精度；对于打击动态目标轴对称巡航导弹飞行控制，分别采用比例制导和滑模制导时，多维泰勒网优化控制的平均目标命中精度

## Slide 12
比PID优化控制和需要精确机理模型的积分滑模变结构
优化控制分别提高1.24～6.16倍和1.94～5.91倍；对于打击静态目标的面对称巡航导弹飞行控制，多维泰勒网优化控制的平均目标命中精度也比PID和需要精确机理模型的积分型滑模优化控制分别提高10.68倍和1.40倍)；对于打击机动目标的面对称导弹飞行控制，多维泰勒网优化控制的平均目标命中精度也比PID和需要精确机理模型的滑模优化控制分别提高2.43倍和1.91倍[1,5] 。
(3) 对于固定翼飞机飞行控制，多维泰勒网优化控制的横侧向给定控制角度相比PID和需要精确机理模型的滑模优化控制分别提高13～17度和5～6度)[1,5] 。
(4) 对于坦克高速行进间发射控制，多维泰勒网控制的坦克最大行驶速度可比PID控制提高9.9～13 km/h，

## Slide 13
而多维泰勒网控制的弹丸平均脱靶量即使在忽略PID失控的情况下也比PID控制减少80.23～102.52 m )[1,5]。
(5) 对于舰船减摇控制，多维泰勒网控制达到横摇角的最大允许倾斜角时海浪有义波高值最大，在11.2m～11.3之间；PID的海浪有义波高值次之，在10.5m～10.6m之间；需要舰船精确机理模型的滑模变结构控制的海浪有义波高值最小，在8.0m～8.1m之间[1,5] 。
(6) 对于打击静态目标的鱼雷航行控制，多维泰勒网优化控制的平均打击精度比PID优化控制和需要精确机理模型的滑模优化控制分别提高了5.075倍和2.476倍；对于打击动态目标的鱼雷航行控制，多维泰勒网优化控制的平均打击精度比PID优化控制和需要精确机理模型的滑模优化控制分别提高3.558倍和1.743倍[1,5] 。

## Slide 14
(7) 对于海上石油钻井平台动力定位控制，在无一阶波浪干扰的情况下，MTN优化控制的调节时间比PID优化控制和反步法优化控制分别缩短了61.69%和44.60%；就抗干扰和定位波动性而言，MTN、反步法和PID优化控制允许的最大海浪有义波高分别为11.0m～11.2m、10.1m～10.3m和8.9m～9.1m，相应的横荡平均值的均方差分别为0.1176～0.1254m、1.5731～1.9935m和0.1556～0.1439m；就鲁棒性而言，MTN、反步法和PID优化控制允许的最大钻井平台水动力阻尼系数和惯性矩阵系数误差分别为54%、4%和44%；其中，反步法优化控制器不仅需要钻井平台的精确机理模型，而且需要精确干扰测量[1,5]。
(8) 对于水泥分解炉出口温度控制，自适应多维泰勒网控制的调节时间比PID优化控制和自适应BP神经网络PID控制分别平均缩短43.41%及23.26%[1,5] 。

## Slide 15
需要指出，多维泰勒网优化控制器不仅继承了PID控制器既可以不需要被控对象机理模型又可以不需要干扰测量的优点，而且两者所需要的测量装置也相同，也就是说，既不需要额外增加硬件成本，也不会降低系统可靠性。唯一不同的是前者与后者相比增加了高次项，即增加了计算量，而多旋翼无人机的实际飞行控制试验已经表明这一点计算量对嵌入式系统来说根本算不了什么，丝毫不影响多维泰勒网优化控制器的实时性[1,5]。
就应用来说，PID与线性控制器更适合高控制精度+小输入信号+小扰动+模型误差小的被控对象；多维泰勒网优化控制更适合高控制精度+(大输入信号与/或大扰动与/或模型误差大的被控对象)，能全面提高系统的动态性能、抗干扰能力和鲁棒性；智能控制更适合低控制精度[1] 。

## Slide 16
参考文献
[1]严洪森. 开创性工作[EB/OL]. https://automation.seu.edu.cn/2019/0528/c24504a275249/page.htm, 2019-05-28.
[2]严洪森. 宏观经济控制模型[R]. 南京: 东南大学自动化研究所, 2007: 1-13.
[3]严洪森. Equivology(等效论)与经济控制模型[R]. 南京: 东南大学自动化学院制造系统控制与优化研究所, 2008: 1-14.
[4]严洪森. 多维泰勒网优化控制[R]. 南京: 东南大学自动化学院制造系统控制与优化研究所, 2010.
[5]严洪森. 主要论著[EB/OL]. https://automation.seu.edu.cn/2019/0528/c24504a275249/page.htm, 2019-05-28.

## Slide 17: 3. 本课程的有关情况
本课程与其他课程的关系
广义上讲：是其他课程的基础，哪一门课程也离不开优化。
狭义上讲：本课程的直接延伸：鲁棒最优控制，奇异最优控制，随机最优控制，大系统最优控制，多维泰勒网优化控制等。
本课程的教学方法
  讲授与自学相结合
  基本理论、概念、方法
  考试方式：作业 15%（订正必须在其下次作业之前），出勤 5%，上机 30%， 考试（闭卷） 50%
本课程的核心
抓住优化问题三要素：目标函数、约束、求解方法和手段

## Slide 18
教材和参考文献
主讲教材：
最优控制理论与系统 胡寿松、王执铨、胡维礼编著，科学出版社，2005年, 35元
参考教材：
a) 最优化技术基础 范鸣玉、张莹编著，清华大学出版社，1982年
b)系统最优化及控制 符曦编著，机械工业出版社，1995年
c)最优化方法 杨庆之编著，科学出版社，2015年
d)最优控制 李传江、马广富编著，科学出版社，2011年
参考文献（杂志）：
国际： SIAM Journal on Control Optimization
Journal of Optimization Theory and Applications
IEEE Trans on A C，SMC ，ASE； Int. J. of Control 国内：四种控制杂志，系统工程理论与实践 ，系统工程学
报

## Slide 19: 4. 优化方法自学要求
自学范鸣玉，张莹编著的《最优化技术基础》和符曦编著的《系统最优化及控制》中的优化方法部分，要求学会其中的方法，用C语言编出含本人名字的程序，并用计算机求解算例，获得最优点与最优值，拷屏含本人名字的运算结果，但不能用Basic、Fortran和 Matlab。
《最优化技术基础》 算例 优化方法习题
第二章 单纯形法（线性规划） P89 (1)，(2) (1)，(2)
第十三章 最优路径问题（动态规划） P317 (2) (3)
《系统最优化及控制》（非线性规划）
第八章 8.3 黄金分割法 P326 (4) (4)
第九章 9.3 最速下降法 P375 (8) (5)
9.5 共轭梯度法 P375 (8) (5)
第十章 10.1拉格朗日乘子法 P427 (1) (6)

## Slide 20: 5. 最优控制数学模型
最优控制的定义：
在满足一定约束条件下寻求最优控制，使一组性能指标（目标函数）为极大或极小。
例1. 升降机的快速升降问题
已知 （常数）
解：
令
初态：
M

## Slide 21
终态：
求 使 为最小（最短时间问题）
例2. 搅拌器的温度控制
在1小时内温度由 上升到 ，温度均匀，流入与流出相等，求 使散失热量为最小。
解 若 =1
温度
则
， 权因子， ：0
求 ，使 为最小。
搅拌

## Slide 22
最优控制的一般模型
约束
受控系统的数学模型 状态方程（state equation）
状态方程的边界条件（boundary condition）
当
当
（终端时间） （终端状态）

## Slide 23
有两种情况：1）固定 2）自由
分三种情况：1）终端固定 2）终端自由 3）满足目标集

## Slide 24
允许控制域
不受限制，开集
在允许范围内取值，如 为标量， ；如 为 维向量，则存在一个集合 ，有 ∈ ， 为闭集，分段连续，取边界值。
衡量控制作用的性能指标（目标函数）
其中， ， ， 是 的连续可微函数
积分型，Lagrange问题
末值型，强调了对终端状态的要求，Mayer问题
复合型，Bolza问题

## Slide 25
例3.已知 初始条件： ，
（表示 维向量）那么在 中，求 使系统从初态 转移到 并使 为极小或极大，其中 ， 是 ， 的连续可微函数。

## Slide 26: 6. 最优控制的方式
时间最优控制
最少燃料控制
线性二次型调节器 , 为权矩阵
跟踪最优控制
是跟踪的跟定状态
终端控制： 在规定的时间内使系统尽可能接近终端要求值
自由 或 固定
固定 自由
＝